# Návrh a realizace FIR filtru

CC=gcc RM=rm -f CFLAGS=-O2 -pipe -pedantic-errors -Wall -Wextra -march=native -fomit-frame-pointer -std=c99 all: gen fir .PHONY: clean gen: gen.c $(CC) $(CFLAGS) -lm -D_GNU_SOURCE $< -o $@ fir: fir.c $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@ clean: $(RM) *.raw fir gen run: all ./gen | tee original.raw | ./fir > filtered.raw plot: run gnuplot plot.gnu

#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <math.h> #define SR 44100 #define freq1 1000 #define freq2 10000 #define samples 100000 int main(/*int argc, char *argv[]*/) { for (size_t sample = 0; sample < samples; sample++) { printf ("%f\n", sin(2 * M_PI * freq1 * sample / SR) / 2 + sin(2 * M_PI * freq2 * sample / SR) / 2); } return EXIT_SUCCESS; }

#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <strings.h> int main() { const float coeff[] = {.1, .1, .09, .09, .08, .06, .05, .04, .02, .01, 0, -.01, -.02, -.02, -.02, -.02, -.02, -.02, -.01, -.01, 0, 0, .01, .01, .01, .01, .01, .01, .01, 1}; //Jednicka je zarazka! size_t coefs = 0; while (coeff[++coefs] < 1); //Pocet koeficientu float history[coefs]; bzero(&history, coefs * sizeof(float)); //Vynulovani float x; while (scanf("%f", &x) != EOF) { //printf("%f\n", x); //Posun prvku v poli for (size_t i = coefs; i > 0; i--) { history[i] = history[i - 1]; } history[0] = x; //printa(history, coefs); //FIR float out = 0; for (size_t i = 0; i < coefs; i++) { out += history[i] * coeff[i]; } printf("%f\n", out); } return EXIT_SUCCESS; }

plot [0:500] "original.raw" with lines, "filtered.raw" with lines pause -1